Научное сообщение

«Композитные сетчатые геодезические конструкции для аэрокосмической техники».

Докладчик -  член-корреспондент РАН Васильев Валерий Витальевич.

Доклад посвящен описанию технологии изготовления и оценке эффективности применения композитных сетчатых геодезических конструкций, обладающих исключительно высокой степенью весового и экономического совершенства и не имеющих аналогов в зарубежной технике. Сетчатые конструкции образованы системой ребер, изготовленных из современных композитных материалов методом автоматической намотки на станках с программным управлением. Идея сетчатой конструкции предложена и впервые реализована применительно к металлическим конструкциям  В.Г. Шуховым. В сочетании с высокой удельной (по отношению к плотности) прочностью и жесткостью волокнистых композитных материалов и возможностями  технологии непрерывной намотки она позволяет получать конструкции с уникальными характеристиками, значительно превышающими соответствующие показатели традиционных подкрепленных и трехслойных конструкций изготовленных как из металлов, так и из композитов.

Сетчатые конструкции предложены в 80-х годах в Центральном НИИ специального машиностроения (ЦНИИСМ) и в настоящее время изготавливаются серийно применительно к ракетному комплексу Тополь-М и космическому носителю Протон-М. На стадии экспериментального производства находятся  космические  платформы, разрабатываемые в   Центре информационных спутниковых систем им. М.Ф. Решетнева, а на стадии проектирования - конструкции космических носителей РКК Энергия  им. С.П. Королева. Разработанные в России сетчатые композитные конструкции получили  признание  за рубежом (Russian Anisogrid Structures). Изготовленные в ЦНИИСМ переходные отсеки полезной нагрузки широко используются для запуска информационных спутников зарубежного производства космическим носителем Протон-М. Достигнуто соглашение с компанией RUAG Space Sweden, разрабатывающей системы разделения для основных зарубежных космических носителей (Arian, Titan, Atlas), о возможном использовании сетчатого переходного отсека  для этих носителей.

В последние годы композитные геодезические конструкции рассматриваются ведущими отечественными и зарубежными авиастроительными компаниями в качестве перспективных элементов планера пассажирского самолета нового поколения. В ЦНИИСМ осуществляется проектирование и изготовление экспериментальных конструкций применительно к самолетам, разрабатываемым компаниями  Boeing и Airbus Industries. В текущем году  завершен эскизный проект геодезической композитной конструкции секции фюзеляжа, стабилизатора и концевой части крыла отечественного пассажирского самолета МС-21.

Доклад иллюстрируется многочисленными примерами натурных конструкций, разработанных для ракетной, космической и авиационной техники.